Благодарим Вас за приобретение Сервотестера.

Сервотестер предназначен для управления рулевыми машинками без использования передатчика и приемника радиоуправления.

Основные характеристики Сервотестера:

|  | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | Вольт | 4…….6,2 |
| Ширина канального импульса, регулируемая | Миллисекунды | 0,8….2,0 |
| Период между импульсами | Миллисекунды | 20 |
| Ток потребления | Миллиамперы | 12 |
| Напряжение отключения* | Вольт | 3,8 |

* При снижении напряжения батареи ниже этого уровня прекращается управление рулевой машинкой.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:_________________________________________________

1. Подключите питание к разъему, соблюдая полярность. На плате есть маркировка полярности.

2. Через небольшой промежуток времени загорится светодиод. Сервотестер готов к работе.

3. Подключите разъем рулевой машинки.

4. С помощью ручки потенциометра можете отрегулировать величину канального импульса для рулевой машинки – соответственно угол рычага рулевой машинки.

5. При снижении напряжения на батарее ниже 3,8…3,9 вольт светодиод сервотестера начинает моргать и прекращается выдача канального импульса.

красный провод  «+» батареи, черный провод «-» батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ____________________________________________________

Соблюдайте полярность при подключении батареи к сервотестеру!  В случае затруднений припаяйте разъем, который бы не позволял путать полярность подключения.

Прикосновение к проводникам сервотестера, и особенно к выводам (металлическим частям) потенциометра может приводить к подергиванию рычага присоединенной рулевой машинки. Лучше всего поместить сервотестер в какой - либо корпус.